## Slide 1: 程序准备
安装keil4

## Slide 2: 1.运行安装软件C51V900.exe并安装

## Slide 3: 2.安装成功后，右键keil4以管理员身份运行

## Slide 4: 3.打开破解软件（杀软可能杀掉，最好先添加白名单，如果杀掉了从恢复区恢复）
解压keygen.zip
打开keygen.exe
设置都不用动

## Slide 5: 4.切换到keil4
打开license management

## Slide 6: 5.将CID复制到注册机上点击Generate

## Slide 7: 将注册机生成的ID号复制到keil里
点击Add Lic

## Slide 8: 显示LIC Added Sucessfully破解成功
能用到2020年6月~

## Slide 9: 程序下载
安装驱动（win10可以自动安装）

## Slide 10: 解压主板驱动CH340.ZIP
打开CH341SER文件夹下的SETUP.exe
选择安装
完成

## Slide 11: 编译出HEX文件
程序在Keil里写完后需要生成HEX文件才能下载进单片机

## Slide 12: 点击Options for Target并选择Output
勾选Create HEX File

## Slide 13: 再编译一遍
出现Create hex file说明生成成功（在这个工程文件夹里）

## Slide 14: 用数据线下载程序
直接插到电脑上即可

## Slide 15: 打开stc-isp-15xx-v6.70.exe

## Slide 16: 选择单片机型号，选择串口号，打开程序文件（刚刚生成的hex文件），点击下载
！！！单片机下载程序需要冷启动，点击下载后再给单片机上电，如果点击下载前单片机已经上电，需要关掉单片机重启一次

## Slide 17: 下载成功

## Slide 18: 下载不成功的一些解决方法
检查单片机型号是否正确
确认单片机是否是冷启动
串口号是否正确
波特率可以稍降低一点试试
检查开发板的下载芯片是否烧坏
更换一片单片机
如果用串口连接的检查TXD与RXD是否交叉连接

## Slide 19: 使用串口下载程序

## Slide 20: 接线说明
串口上的RXD与开发板的TXD相连
串口上的TXD与开发板的RXD相连
下载方式与数据线相同